Proiect	PARTENERIATE
Contract	7-144/14.09.2007
Etapa	10.12.2010
Metode circuite si ansamble electronice
pentru testarea/caracterizarea de detectori de radiatii nucleare/
electronica front-end pentru experimentele de fizica

---
OBIECTIVELE ETAPEI DE EXECUTIE
1.Model experimental pentru electronica „front-end” cu componente clasice / SMD.
2.	Metodologie de testare/caracterizare	pentru ansamblul detector / FEE.
3. Ansamblu standard de masura pentru testarea / caracterizarea detector / FEE.

---
ELECTRONICA FRONT-END
a) ASIC +Placa HCR-TRD ASIC MOTHERBOARD – V.5-10/10
-preia semnalele de la TRD, le amplifica si le imbunatateste raportul semnal/zgomot (formare/filtrare)
-asigura transmisia protejata, la distanta, in modul diferential, a acestor semnale catre unitatea de conversie A-D
-asigura interfatarea logica cu unitatea de conversie (ADC) si sistemul de achizitie (DAQ)
b) Placa FEE-ADC-ADAPTER – versiunea V.1-09/10
- converteste semnalele diferentiale de la ASIC MOTHERBOARD in semnale single ended pentru unitatea de conversie ADC
c) Placa ADAPTER POWER – versiunea V.1-09/10 (modul VME)
-furnizeaza tensiunile de cc ±5V necesare placii ADAPTER.

---
PCB LAYOUT
ASIC MOTHERBOARD
 – versiunea V.5-10/10

---
MB-v5 Schema de ansamblu

---
MB-v5 Buffer - Schema Electronica pentru un canal

---
MB-v5 Bloc Tensiuni de Referinta

---
MB-v5 Blocul de Alimentare

---
MB-v5 Schema Logica

---
ADAPTER
ADAPTER PCB
ADAPTER CARD

---
Adaptor de semnal diferential
schema electronica de ansamblu

---
Adaptor – schema electronica
pentru un canal

---
ADAPTER POWER CARD
POWER PCB
POWER CARD

---
Blocul de alimentare pentru Adapter
schema de ansamblu

---
  ANSAMBLE DE TESTARE
1.Testarea rezolutiei energetice anodice a TRD
     Schema bloc a ansamblului de testare

---
Testarea rezolutiei energetice anodice a TRD
TRD
PREAMP

---
2.Testarea ansamblului TRD/FEE cu sursa radioactiva
Schema bloc a ansamblului de testare

---
Testarea ansamblului TRD/FEE cu sursa radioactiva
55Fe
ASIC MB + ASIC
TRD

---
ANSAMBLU EXPERIMENTAL

---
3.Testarea ansamblului TRD/FEE in fascicul
Schema bloc a ansamblului de testare

---
Ansamblu mecanic de pozitionare unghiulara
ANSAMBLU MECANIC PENTRU MISCARE UNGHIULARA

---
POZITIONARE IN FASCICUL

---
ELECTRONICA
DE ACHIZITIE

---
 CERN PS-T10